## Slide 1: Heterogén katalízis és a szénhidrogénipari technológiák Alapelvek
Tungler Antal, emeritus professzor
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
BME KKFT 2022

## Slide 2: A katalízis jelentősége
A katalizátor világpiac volumene kb. $35.5 milliárd 2020-ban,
és az előrejelzések szerint eléri a $57.5 milliárdot 2030-ban,
ami évi 4.9% növekedés 2021 és 2030 között.
A katalizátorköltség hozzávetőlegesen 0,1%-a az üzemanyag költségének,
0,22%-a a petrolkémiai termékek árának.
Ebből becsülhető: az összes katalitikus eljárással elállított termék értéke
közel 3 nagyságrenddel nagyobb.
A vegyianyagok több, mint 85%-át
katalitikus technológiákkal állítják elő.

## Slide 3: Katalízis a szénhidrogéniparban
Az üzemanyag piac és a szénhidrogénipar igényei:
nagy oktánszámú benzin,
jó cetánszámú gázolaj,
aromás tartalom csökkentés,
kéntartalom csökkentés,
a kőolaj minél nagyobb feldolgozott hányada,
oktánszámjavító benzin keverőkomponensek, oxigenátok előállítása,
Környezetbarát üzemanyagok.
A katalízis válaszai:
katalitikus benzin reformálás,
katalitikus krakkolás,
katalitikus hidrogénezés, izomerizálás,
katalitikus kénmentesítés-hidrodeszulfurizálás, „mély” kéntelenítés
katalitikus hidrokrakkolás,
MTBE vagy ETBE előállítás savas katalizátorral,
Oligomerizáció, metatézis

## Slide 4: Katalízis rövid történeti áttekintése
XIX. század elején sok más jelentős fizikai és kémiai felfedezés mellett megfigyelték, hogy bizonyos anyagok nyomnyi mennyiségben is meggyorsítják a kémiai átalakulásokat
és közben változatlanul megmaradnak a reakcióelegyben.
Faraday bemutatta, hogy a platinaszivacs fenntartja az etanolgőz oxidációját és fehérizzásban marad. Döbereiner felfedezte, hogy a platina előidézheti a hidrogén oxidációját. 1831-ben Phillips szabadalmaztatta a platinát kéndioxid
oxidációjára, ami később a kénsavgyártás alapja lett.
A jelenség első tudományos magyarázatát Berzelius adta meg 1839-ben:
“ezt az anyagok katalitikus erejének fogom nevezni.....
A katalitikus erő ténylegesen azt jelenti, hogy az anyagok puszta jelenlétük
és nem saját affinitásuk következtében képesek az adott hőmérsékleten
szunnyadó affinitásokat feléleszteni.”

## Slide 5
Fontosabb időpontok:
sósav oxidáció, Deacon process 1860
kéndioxid oxidáció 1875
ammónia oxidáció 1902
ammónia szintézis 1905-1913
metanol szintézis 1923
krakkolás, reformálás 1930-1950
Ziegler-Natta etilén polimerizálás 1940-
homogén fémkomplex katalízis ipari alkalmazása,
Wacker szintézis, ecetsav előállítás 1950-
gépkocsi kipufogó katalizátorok,
környezetvédelmi katalízis 1970-
zeolitok alkalmazása 1960-
katalitikus eljárások elterjedése a finomkémiai
szintézisekben 1980-
sztereoszelektív katalitikus reakciók 1985-
Nanostruktúrált, „taylor made” katalizátorok 2000-

## Slide 6: Katalizátor definíciója
Katalizátor olyan anyag, amely megnöveli
valamely kémiai rendszer egyensúlyi helyzetéhez
vezető sebességét anélkül, hogy a folyamatban elhasználódna.
Katalizált és nem katalizált (termikus reakció) energiaprofilja

## Slide 7: Katalitikus rendszerek osztályozása
Homogén (a katalizátor és a reaktáns azonos fázisban vannak)
Heterogén (a katalizátor és a reaktáns külön fázisban vannak)
Enzimes

## Slide 8: Homogén és heterogén katalízis összehasonlítása
Homogén Aktív spécieszek egyformák | Heterogén Aktív helyek eltérőek
Kisebb hőmérséklet | Nagyobb hőmérséklet
Kisebb reakciósebesség | Nagy reakciósebesség
Jó szelektivitás | Nagyobb hőmérsékleten kisebb szelektivitás
Elválasztás nehéz | Elválasztás egyszerű

## Slide 9: Fizikai adszorpció és kemiszorpció jellemzői
A felületen lévő atomok koordinációs száma kisebb
a tömbi fázisban lévőkénél,
ezért a felületi atomokra befelé irányuló eredő erő hat.
Ennek következtében felületi szabadenergia jön létre, ami a
nagyfelületű anyagokon végbemenő adszorpció hajtóereje.
Amennyiben a felület atomjai és az adszorbeált molekula atomjai
között kémiai kötések jönnek létre, kemiszorpcióról beszélünk.
Ha az adszorbeált réteg és a szilárd felület között van der Waals féle
(gyenge elektrosztatikus vagy diszperziós) erők hatnak,
akkor fizikai adszorpcióról beszélünk. A fizikai adszorpció kevéssé függ a
szilárd anyag kémiai tulajdonságaitól. Ezen alapul a felületmérés módszere,
ahol a fizikai adszorpció jelenségét használják ki.
Jellemzõk | Kemiszorpció | Fizikai adszorpció
Adszorpciós entalpia -Hadsz | 40-800 kJ/mol | 8-20 kJ/mol (kb. a kondenzációs entalpia)
Aktiválási energia E# | általában kicsi | nulla
Elõfordulás hõmérséklete | E#-tõl függ, de általában kicsi, max. hõm. 1000 Co ?? | forrásponttól függ, de általában alacsony
Adszorbeált rétegek száma | legfeljebb egy | lehet egynél több is
Az izotermák a szilárd test felületén adszorbeálódott anyag mennyisége
és az anyag gázfázisban megmutatkozó parciális nyomása közötti összefüggést
adják meg állandó hőmérsékleten.

## Slide 10: Az adszorpció hajtóereje

## Slide 11: Fajlagos felület, porozitás nagy fajlagos felületű (>50 m2/g) anyagok pórusosak
S = 2 Vp / r
ahol S a belső fajlagos felület, Vp a pórustérfogat, r az átlagos pórussugár.
Ez henger alakú pórusokra igaz. Így 2nm-es sugár, 1 cm3/g pórustérfogat
esetén a fajlagos felület 1000 m2/g lesz.
Méretük szerint a pórusok három csoportba oszthatók:
makropórusok r > 25 nm
mezopórusok 25 nm > r > 1 nm
mikropórusok 1 nm > r

## Slide 12: Fémfelületek
A legtöbb katalitikusan aktív fém laponcentrált köbös kristályszerkezetű,
néhány, mint a vas tércentrált köbös.
Az atomok elrendeződése különböző Miller indexű kristálylapokon
Az eltérő kristálylapokon mások a katalitikus tulajdonságok

## Slide 13: Hibahelyek fajtái
Notes: Step 2 is generally rate-limiting. Volcano curve is therefore apparent with d-block metals as catalysts.
Ru and Os are more active catalysts, but iron is used.

## Slide 14: Fémkrisztallitok diszperzitása D = felületi atomok száma/összes atomok száma
n = élhossz N = atomok száma összesen
A diszperz anyagokon az él, csúcs atomok mellett a felületen hibahelyek is vannak, változó koordinációs számmal, ezek lehetnek a katalitikus reakciók aktív centrumai.

## Slide 15: Molekulák adszorbeált állapotai
Disszociatív adszorpció (hidrogén)
Asszociatív adszorpció
Kemiszorpciós kötés létrejöhet a molekula  elektronjai révén.

## Slide 16: Kemiszorpció oxidok felületén
Adszorpció félvezetõ oxidokon:
CO + M2+ + O2- M + CO2
2 Ni2+ + O2  2( O-....Ni3+)
Adszorpció szigetelőkön:
H2O
Mx+ + O2-  (HO-.....Mx+) + OH-
Savas felületi helyek:

## Slide 17: Vulkángörbe az un, geometriai vagy Balandin elmélet alapján
Különböző katalizátorokon mért aktiválási energia (aktivitás) a szubsztrátum (adszorbátum) és a katalizátor felület között létrejött kötések összenergiája függvényében.
Gyenge kölcsönhatás: aktiválódás kismértékű
Erős kölcsönhatás: az adszorbeált állapot túl stabil
Molekula felület kölcsönhatás
Katalitikus
aktivitás
Számított ammónia szintézis sebességek 400 C, 50 bar, H2:N2=3:1, 5% NH3

## Slide 18: Katalizátorok típusai
Heterogén katalizátorok osztályozása kémiai összetételük szerint
Fémek |  | Nem fémek |  | 
nemesfémek | nem nemes fémek | oxidok | szulfidok | foszfátok
Pt, Pd, Rh | Ni, Fe, Co | savas ox. | Ni, Mo, Co | Ca, Ni,
Ru, Ir, Os | Cu, Ag | bázikus ox. |  | AlPO
 |  | zeolitok |  | 
Osztályozás szempontjai: kémiai összetétel
fizikai sajátságok
reakció típusa

## Slide 19: Heterogén katalizátorok osztályozása reakciók szerint
Katalizátorok osztályai | Reakciócsoportok | Példák
1. Fémek (vezetők) | Hidrogénezés (ammóniaszintézis) Dehidrogénezés Hidrogenolízis Oxidáció | Fe, Co, Ni Ru, Rh, Pd Ir, Pt Ag, Cu
2. Fémoxidok és szulfidok (félvezetők) | Oxidáció Redukció Dehidrogénezés Ciklizáció Hidrogénezés Deszulfurizálás Denitrogénezés | V2O5, CuO NiO, ZnO, CoO Cr2O3, MoO3 WS2, MoS2 Ni3S2, Co9S8
3. Szigetelő oxidok és savak | Hidratálás Dehidratálás Izomerizáció Polimerizáció Alkilezés Krakkolás | Zeolitok, ioncseréltek SiO2-Al2O3 SiO2-MgO Al2O3 + (Cl vagy F) Hordozós savak H formájú zeolitok

## Slide 20
Zeolitok
A zeolitok olyan kristályos szerkezetű aluminoszilikátok, amelyek szabályos szerkezetű molekuláris méretű üregeket és ezeket összekötő csatornákat, az alumínium negatív töltését kiegyenlítő kationokat és szerkezetileg kötött vizet tartalmaznak.

## Slide 21
Az alakszelektivitás érvényesülése
Zeolitok katalizátorként való alkalmazásánál három fő szempont van:
geometriai-sztérikus molekulaszűrő hatás,
anyagtranszport a pórusokban - alak-szelektivitás,
felületi aktív centrumok - savas helyek.
Mesterséges zeolitok előállítására az un. hidrotermális kristályosítást használják.

## Slide 22: Katalizátorhordozók
A hordozók az aktív komponens váz- és kötőanyagai. Katalitikus aktivitásuk az adott reakcióban kisebb vagy egyáltalán nincs, mennyiségük az aktív komponensénél lényegesen nagyobb.
A hordozós katalizátorokat impregnálással vagy együttlecsapással készítik.
A hordozó befolyásolhatja az élettartamot, a szelektivitást, a méregérzékenységet, stb.
Hordozó hatások: aktív komponens felületének növelése,
stabilizáló hatás-megmarad a nagy diszperzitás,
aktivitás, szelektivitás előnyösen változik felületi vegyületek képződése révén,
méregérzékenység csökkenhet,
kettős promotorként működik.

## Slide 23: Katalizátorok készítése
A katalizátorkészítési eljárásnak sokféle követelménynek kell megfelelnie: -aktív, szelektív, hosszú élettartamú katalizátort eredményezzen,
-szerkezeti tényezőket adott értékkel biztosítsa: kristályszerkezet, krisztallit méret, felület nagyság, porozitás, kölcsönhatás a hordozóval,
-mechanikai, kémiai, termikus stabilitás jó legyen,
-több komponens esetén ezek mindegyikre teljesüljenek.
A kiindulási anyagok tisztasága alapvetően fontos
Katalizátor készítési módszerek: kicsapás, gélképzés, impregnálás, komponensek nedves keverése, termikus bontás, különleges módszerek.
Készítési lépések: Kicsapás, Hidrotermális átalakítás, Dekantálás, szűrés, centrifugálás, Mosás, Szárítás, Törés, őrlés, Formázás, Kalcinálás, Impregnálás, Keverés, Aktiválás, Speciális műveletek, szulfidálás, pirofórosság megszüntetése (anoxidáció).

## Slide 24: Katalitikus reakció kinetikai jellemzői
Sebességi mérésnél:
Koncentrációváltozást mérünk a tartózkodási idő, összetétel, nyomás, hőmérséklet függvényében
Az észlelt sebességet meghatározó két legfontosabb tényező: a kémiai reakció sebessége a felületen és a reaktánsok illetve a termékek eljutása a felületre vagy el a felületről
Diffúzió hatását vizsgálandó-a katalizátor aktív anyag tartalmát vagy koncentrációját változtatva mérünk

## Slide 25: A modern kőolajfeldolgozás tipikus folyamatábrája
(30-40%)
Kőolaj
Desztilláció
Vákum
desztilláció
PB gáz
(4-5 %)
Vegyipari benzin
(8-15%)
Petróleum/Kerozin
(5-8%)
Fűtőolaj
(0-20%)
Gázkezelés
Benzin
reformálás
Kénmentesítés
Maradék
Feldolgozás
H2
Krakkolás
Tüzelőolaj
Benzin
(30-40%)
Gázolaj
Koksz & Bitumen
(5-15%)
ÜZEMANYAG
VEGYIPARI
ALAPANYAG
EGYÉB
(*)

## Slide 26
Reformálás - reakcióegyenletek
BME VBK
Nem kívánatos reakciók: hidrokrakkolódás!!

## Slide 27
BME VBK
Minőségjavító technológiák/ Reformálás
Katalizátorok
  Egyfémes (Pt: 0,4-0,6 %) + Cl-
  Kétfémes (Pt: 0,2-0,4 %, Re: 0,15-0,5 %) + Cl-
        (Pt: 0,3-Sn: 0,3 %)
  Többfémes (Pt: 0,15-0,4 %, Re: 0,1-0,3 %, Sn/Ir:0,15-0,5 %) + Cl-
Paraméterek
  Hőmérséklet 450-550 °C
  Nyomás 45-50 bar (CCR 4-8 bar)
  LHSV 1,5-2,5 m3/m3*h

## Slide 28: A Pt tartalmú katalizátorok
Bifunkciós: hidrogénező/dehidrogénező és izomerizáló aktivitású
„Carbonaceous overlayer” szén depozitumok a Pt-án működés közben
Nagy diszperzitás >0,5
Oxidációs regenerálást elviseli többször is
Hordozó savasságát Cl tartalmú anyag bevitelével biztosítják
Un. „eggshell” a fém eloszlás a hordozó szemcséken, külső rétegben van a fém

## Slide 29: Carbonaceous overlayer

## Slide 30
Reformálás – reformáló üzemek típusai
BME VBK
Semiregeneratív
  fix ágy
  nagy nyomás
Lengő reaktoros
  fix ágy
  közepes nyomás
Folyamatos reformáló
  mozgó ágy
  alacsony nyomás
  folyamatos regenerálás: CCR
Minőségjavító technológiák/ Reformálás
Szigorúság
Aromás tartalom
RON
H2 hozam növekszik
Nyomás csökken

## Slide 31
UOP CCR Platforming
BME VBK
Minőségjavító technológiák/ Reformálás

## Slide 32: A krakkolás fontosabb reakciói

## Slide 33: A krakkolás (FCC) katalizátora
Katalizátor komponensek:
Zeolit HY faujazit illetve UHY ultrastabil Y zeolit H formában
Hidrotermális kezeléssel szekunder mezopórusos szerkezet alakul ki-lehetővé teszi nagyobb molekulák behatolását és krakkolódását
A fluid reakció körülményeit elviselendő, a zeolit makropórusos mátrixba van beépítve, ami rendszerint agyagásvány, megfelelő hőmérsékleten kiégetve.

## Slide 34: FCC Fluid Katalitikus krakkolás
Feladat: molekulatömeg és forrpont csökkentés
Katalizátor: savas zeolit finomszemcsés alakban
Kialakulás: a II. v.h. motorbenzin, repülőbenzin és műgumi igényének növekedése miatt fejlesztették ki
a) reaktor, b) strippelő; c) regenerátor; d) rizer; e1) regenerátor vezetéke; e2) stripper vezetéke; f) ciklon; g) légfúvó; h) füstgáz turbina; i) kazán; j) frakcionáló; k) abszorber; l) debutanizáló; m) depropanizáló.

## Slide 35: Dunai Finomító FCC üzem
Capacity: 4000 t/d
Catalyst inventory: ~70 t
Catalyst circulation:
~1200 t/h =
~20 t/min
Catalyst APS:
~70-90 micron
Fines:
APS < 20 micron
Microfines:
APS < 2 micron

## Slide 36
HDS-hidrogénező kéntelenítés reakciók
HDS
Feladat: kéntartalom csökkentése
Katalizátor: Mo, Co, Ni szulfid
Kialakulás: a személy és teherszállítás széleskörű elterjedése által okozott savas esők csökkentése, a gépjárművek és a környezet védelme céljából fejlesztették ki a ‘70-es évektől
A molekulaméret és a kéntelenítő reakció nehézsége
Reakció sebesség

## Slide 37: HDS katalizátorok
Ni-Mo szulfid, Co-Mo szulfid, Ni-W szulfid, foszfid és nitrid tartalmúak

## Slide 38: Gázolaj kénmentesítés
a) folyamat kemence,
b) reaktor,
c) nagy nyomású szeparátor,
d) kis nyomású szeparátor,
e) gázolaj sztrippelő,
f) gázolaj szárító,
g) sztrippelő fej tartály

## Slide 39: A GOK-3 funkciója, kapacitása és technológiai paraméterei
Funkció: 2005. júliusától a MOL Rt. csak kénmentes gázolajat (max. 10 ppm), forgalmaz, amely elsősorban a GOK-3 üzemnek köszönhető.
Kapacitás: 2,232 Mt/év
Technológia: a nagykéntartalmú alapanyag kén- és poliaromás-tartalmának csökkentése Ni-Mo katalizátoron, 69 bar nyomáson 326/368°C reaktor belépő illetve kilépő hőmérsékleten H2 atmoszférában.
Téli üzemmód a zavarosodási pont csökkentése 70 bar nyomáson és 370/359C belépő illetve kilépő hőmérsékleten H2 atmoszférában .

## Slide 40: A hidrokrakkolás tipikus reakciója

## Slide 41
1-4 hidrogénező, 5-9 hidrokrakk reakciók

## Slide 42: Hidrokrakkoló katalizátorok
Fémes és savas funkció + alakszelektivitás
Zeolit hordozós fémek (Ni, Mo)
Első lépésben deszulfurálás és denitrogénezés szükséges

## Slide 43
Hidrokrakk katalizátor választék

## Slide 44
A Hycycle technológia bemenő és termék összetétel

## Slide 45
Hidrokrakk+hidrogénező üzem sémája

## Slide 46: A hidrokrakk üzem
Process: UNICRACKING™
single stage with UCO recycle
Licensor: UNOCAL, California
Contractor: SNAMPROGETTI
Design capacity: 800 000 MTPY
Feed: straight-run VGO
Start-up: Jan. 1991

## Slide 47
UCO
HDT
HDT
HDT
Middle dist.
Middle dist.
Naphtha
Naphtha
Naphtha
Post-treat

## Slide 48
A katalizátor tálcák
Old trays…

## Slide 49
Éterezés és alkilálás
MTBE (ETBE) oktánszám javító és égésfokozó
Alkilát benzin jó oktánszámú keverőkomponens finomítói C4-frakcióból
Mindkét eljárásban savas katalízis (heterogén és homogén)

## Slide 50: MTBE üzem átalakítása ETBE üzemmé
C101 V101 R101 F103/F102 C102 W102 V103 C103 V104 C104 V105
C4 feed C4 feed Main Resin traps/ catalytic catalytic reflux C4 raffinate C4 raffinate EtOH/H2O Reflux
washing surge reactor filters column column drum washing coalescer column drum
column drum condenser column
P101 P102 F104 P103 F101 W105 V102 P104 P105
Feed Reactor Reactor reflux and Ethanol Recycled Ethanol Water Reflux
pump recycle pump feed filter distillate pump filters water cooler guard pot recirculation pump pump

## Slide 51: Köszönöm a figyelmet!